SPY EXTRA - SP EX772D - 2.0 Mega Piksel 4 in 1 IR Dome Kamera TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera 1/2.8'' 2.0Mp Progressive Scan CMOS görüntü sensörüne sahip olmalıdır.

- Kameranın görüntü formatı PAL (Phase Alternate Lines) olmalıdır.

- Kamera 2 Mega Piksel 1920(H) x 1980(V) çözünürlüğü destekleyen Analog HD (AHD)-TVI-CVI ve CVBS teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kamerada 2 Mega Piksel çözünürlüğü destekleyen 3 mp 2.8 mm Sabit lens bulunmalıdır.

- Kamerada, gün ışığının yeterli olduğu ortamlarda renkli görüntü, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda siyah beyaz görüntüyü sorunsuz şekilde elde edilebilmesini sağlayan Day&Night özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, gündüzleri sensöre gelen kızıl ötesi ışıkları engelleyen, geceleri ise devre dışı kalarak sensörün kızıl ötesi ışıklardan faydalanmasını sağlayan görüntü sensörü önüne yerleştirilmiş mekanik IR Cut Filtreye sahip olmalıdır.

- Kamerada en az 12 adet SMD Led bulunmalı, kamera gece moduna geçtiği durumlarda bu kızıl ötesi ledler sayesinde min. 15-20 metre gece görüş için aydınlatma mesafesine sahip olmalıdır.

- Kameranın gece moduna geçişi, üzerindeki Işığa Bağımlı Direnç (LDR) üzerine düşen ışığın şiddetine göre olmalıdır.

- Kamerada Miror özelliği olmalıdır.

- Kameranın minium ışık oranı IR Led’ler açıkken 0,01 Lux @ (F1.2, AGC Açık) - 0 Lux IR Led Açık olmalıdır.

- Görüntüdeki arkadan gelen yoğun ışığı bastırmaya yarayan Back Light Compensation (BLC) özelliği olmalı ve bu özellik 0-7 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Gece düşük sinyal seviyesini yükselterek daha net görüntüleme sağlayan Auto Gain Control (AGC) özelliği olmalı ve 0-8 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamerada Renk dinamiğini ayarlamamıza yarayan White balance özelliği olmalı ve bu özellik ATW/MWB olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) Özelliği olmalı ve bu sayede farklı ışık seviyelerinde en iyi ışık seviyesini belirleyerek en ideal görüntüyü verebilmelidir.

- Düşük ışık seviyelerinde dijital gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayarak görüntüde oluşan kumlanmaları gidermeye yarayan 3 Boyutlu Digital Noise Reduction (3D-DNR) özelliği olmalıdır.

- Kamerada On Screen Display (OSD) menü özelliği olmalı ve bu özellik kablo üzerindeki buton üzerinden yönlendirilebilmelidir.

- Kamera Analog HD (AHD)/ HD TVI / HD CVI ve SD Analog modlarını desteklemeli ve bu özelliklere sahip kayıt cihazlarında çalışmalıdır.

- Kameranın S/N oranı (video sinyal gürültü oranı) 62 dB’den az olmamalıdır.

- Kameranın Electronic Shutter (Elektronik Perdeleme) değeri 1/25 ~ 1/50.000 sn arasında kamera tarafından otomatik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (Internal) olmalıdır.

- Kameranın video çıkış sinyali 1,0 Vp-p 75 Ω (Ohm) olmalıdır.

- Kameranın video çıkışı BNC Konnektör tipte olmalıdır.

- Kamera -40°C ~ +50°C sıcaklıkları arasında, %20 ~ %90 nem oranlarında çalışabilir yapıda olmalıdır

- Kamera DC 12V 1A güç beslemesi ile çalışabilmelidir.

- Kameranın Gama Değeri 0,45 olmalıdır.

- Kamera, dijital ünite limitlerine göre test edildiği ve zararlı sinyallere karşı koruma devrelerine sahip olduğu belirtilen FCC belgesine sahip olmalıdır.

- Kamera CE uyum sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 2 yıl üretici veya ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.

.