# SPY EXTRA - SP EX2121G0-I 2 Megapiksel Dome IP Kamera

### Teknik Şartnamesi

- Kamera 1/2.8" progressive scan CMOS Sensöre Sahip olmalıdır.

- Kamera Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); ışık değerinde renkli görüntü vermelidir.

- Shutter (Pozlama) değeri 1/3 s to 1/100,000 sn aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamera Gece ve Gündüzü ışık farkını algılayan IR-Cut Filtreye sahip olmalıdır. Filtre Aktifken Gece görüş devreye girmelidir.

- Kamerada Dijital Gürültü Giderici 3DDNR Özelliği bulunmalıdır.

- Kamera Geniş dinamik alan özelliğini barındırmalıdır. Gerçek WDR ile ışık parlamalarını önlemelidir.

- Kamera Gerçek WDR değeri en az 120 dB olmalıdır.

- Kamera 2.8 mm Sabit En az 2 Mega piksel M12 Lense Sahip olmalıdır.

- Kamera Görüş Açısı ( FoV ) Yatay 115 °, dikey 62 °, diyagonal 136 °  olmalıdır.

- Kamera Gece Görüş Mesafesi 25-30 Metre Aralığında olmalıdır.

- Kamera Dual Stream ( Çoklu Akış ) Özelliğine sahip olmalıdır. Birincil Akış ( Main Stream ) : H.265 ve H.264 Codeclerini desteklemelidir.

- Kameraya ait ikincil akış ( SubStream ) H.265 / H.264 ve MJPEG Codeclerini desteklemelidir.

- Kamera Maksimum Band genişliği 8 Mbps olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera 1 Bölge ROI ( Etkin Bölge Alanı ) Desteklemelidir.

- Kamera Sensörü 1920x 1080 Çözünürlüğü desteklemelidir ve bu çözünürlük değerinde ;

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ana Akış Değerinde bu koşulları sağlamalıdır.

- Kamera ikincil Akış ( Sub Stream ) Çözünürlükleri ve Frame değerleri aşağıdaki gibi ayarlanabilir olmalıdır.

50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

- Kamera üzerinden satürasyon, Parlaklık , Kontrast , Keskinlik gibi renk ve ışık teknik ayarları yapılabilmelidir.

- Kamera üzeirnde görüntü aynalama ve döndürme özeliği olmalıdır.

- Kamera AGC olarak bilinen otomatik kazanç sistemini desteklemelidir.

- Kamera Web arayüzüne sahip olmalıdır.

- Kamera Gece / Gündüz mod geçişleri fabrikasyon olarak otomatik modda olmalıdır.

Eğer istenirse saat bazlı yapıda periyodik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera ; Network kaybında, IP çakışması olduğunda, illegal istenmeyen bir giriş olduğunda , SD Kart hatası olduğunda , SD Kart Full dolduğunda bilgi sağlayan alarm özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera Dahili olarak Micro SD / SDHC / SDXC Kart desteği bulunmalıdır.

- Kameraya maksimum 128 GB SD kart takılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde NAS Depolama özeliği olmalıdır. ( NFS , SMB / CIFS ) Formatlarında çalışabilmelidir.

- Kamera üzerinde Hareket Algılama Özelliği olmalıdır. Bölge ve Saat bazlı ayarlanabilmelidir.

- Kamera Hareket Algılama özelliği ile Hareket Anında E-mail gönderebilmelidir.

- Kamera en az 3 farklı alıcıya fotoğraflı olarak E-mail Gönderebilmelidir.

- Kamera Hareket veya Sabotaj Algılamadan elde ettiği alarmları izleme Merkezi ( Client ) Yazılımına Alarm olarak gönderebilmelidir.

- Kamera Hareket , Sabotaj gibi olaylardan elde ettiği alarmları FTP’ye gönderebilmelidir.

- Kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour   Network Protokollerini desteklemelidir.

- Kamera üzerinde 4 Bölge Maskeleme yapılabilmelidir.

- Kamera ONVIF Profil S ve G desteklemelidir.

- Kamera API  , ISAPI Desteklemelidir.

- Kamera 32 Kullanıcı desteği bulunmalıdır. 3 farklı yetki düzeyine sahip olmalıdır.

- Kamera -30 °C , +60 °C Ortam Sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

- Kamera  % 0- % 95 nem aralığında çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 Koruma standardına sahip olmalıdır. Dış ortamda kullanılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde reset butonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde saat ayarları için NTP Server desteği bulunmalıdır. Senkronizasyon zamanı ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde yapılan ayarlar dışarı alınabilir – içeri aktarılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera kendi üzerinde yapılan işlemleri sorgulatabileceğimiz log kaydı tutabilmelidir.

- Kamera üzeirnde web ve RTSP yetkilendirme ayarları yapılabilmelidir.

- Kameraya erişim için IP Filtreleme özelliği kurulabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada Anonim girişleri engellemek için şifre koruması bulunmalıdır.

- Kamera üzerinde anlık olarak çevrim içi olan kullanıcılar ve IP Adresleri görüntülenebilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada Multicast desteği bulunmalıdır.

- Kamera doğrudan Platform üzerinden erişime sahip olmalıdır. Bu sayede port yönlendirmeden internet üzerinden izlemeye açılabilmelidir.

- Kamera ONVIF 17.12 versiyonunu desteklemelidir. ONVIF Protokolü sayesinde başka üreticiye ait kayıt cihazları ile uyumlu çalışabilir yapıda olmalıdır. ONVIF etkinleştirilebilir veya pasif edilebilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada koridor modu desteği olmalıdır.

- Kamerada farklı ışık ortamları için tanımlanmış ön ayar modları bulunmalıdır. ( Floresan lamba , akkor lamba , halojen aydınlatma , doğal aydınlatma gibi. )

- SD Kart üzerine yapılan kayıtlar doğrudan kamera arayüzünden izlenebilir yapıda olmalı ve kayıt zamanı planlanabilmelidir.

- Kamera üzerinde en az 2 Farklı Video Analiz bulunmalıdır. ( 
Hat İhlali,İhlal Tespiti ) algılama gibi.